## Slide 1: Ecoder
간단한 사용설명서

## Slide 2: 1. 얼굴인식 프로그램 실행
라즈베리파이 초기화면, 좌측 상단의 명령창을 클릭한다
코드의 위치로 이동한다
입력 : cd Ecoder0/FD 혹은 cd EcoderFin/FD
코드 실행
python 06.py
명령창에 안내문구와 함께 조금 기다리시면 640x480의 화면창이 나옵니다.

## Slide 3: 1. 얼굴인식 프로그램 동작방식
화면이 등장하면, 처음에는 사람의 얼굴로 추측되는 물체를 인지하는 것을 목표로 프로그램이 동작됩니다.
1.화면에 그러한 물체를 푸른 사각형을 띄워 표시하며, 눈으로 추측되는 물체가 포착된다면 초록색 사각형으로 화면상에 띄웁니다. 둘중 하나라도 표시가 된다면 프로그램은 2.의 동작을 행합니다.
2.화면에 얼굴을 초록색 사각형으로 표시하여 그 얼굴이 등록된 얼굴들과 얼마나 유사한지 판별합니다. 유사한 정도는 사각형 옆에 띄워지며, 유사도가 70%이하라면 unknown이 띄워지며 유사도가 70% 이상일시 3.의 동작을 이행합니다.
3.서보모터를 돌립니다. 이 동작에는 1~2초의 시간을 할애합니다. 그동안 화면표시는 멈춥니다.
동작뒤, 프로그램은 2.의 동작으로 돌아갑니다.
기타 : q를 누르게되면 시스템은 종료됩니다.

## Slide 4: 1.1 얼굴인식 프로그램 유의사항
코드내의 배열인 id의 경우 다음과 같은 기본값이 설정되어 있습니다.
각각 0~4의 ID가 배정되어있습니다.
[none, J.H.Lee, Subin.Lim, S.I.L, H.J.Lee]
코드 07을 실행하고 입력하는 정수값이 3이라면, 06을 실행했을시 3에 해당되는 얼굴이 찍혔다면, 사각형옆에 Subin.Lim이라는 명칭이 뜨게됩니다.
서보모터와 관련된 라이브러리의 오류로 서보가 한 번 동작한뒤 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

## Slide 5: 2. 얼굴저장 프로그램 실행
라즈베리파이 초기화면, 좌측 상단의 명령창을 클릭한다
코드의 위치로 이동한다
입력 : cd Ecoder0/FD 혹은 cd EcoderFin/FD
코드 실행
python 08.py
명령창에 안내문구와 함께 조금 기다리시면 640x480의 화면창이 나옵니다.

## Slide 6: 2. 얼굴저장 프로그램 동작방식
1.id를 입력하라는 창이 띄워집니다. 0~4까지의 정수중 하나를 입력하십시오.
화면이 등장하면, 처음에는 사람의 얼굴로 추측되는 물체를 인지하는 것을 목표로 프로그램이 동작됩니다.
2.화면에 그러한 물체를 푸른 사각형을 띄워 표시하며, 표시가 된다면 프로그램은 2.의 동작을 행합니다.
3.그 사각형부분을 오려서 dataset파일에 (id값).(count값).img 으로 이미지를 저장됩니다.
4.이 행동은 코드내의 변수 pictures의 값만큼 반복됩니다. 기본값은 30이며, 자연수값을 넣어주십시오.

## Slide 7: 2. 얼굴저장 프로그램 유의사항
저장된 이미지파일이 1~pictures 까지 빠짐없이 존재하는지 확인해 주십시오.
촬영중에 화면에 왜곡이 발생한경우 dataset에서 그 사진을 왜곡이 없는 다른사진을 복제하여 주십시오. 정확도에 영향을 미칩니다.
가까이 있을수록 해상도가 상대적으로 높으므로 정확해집니다. 그러나 코드 내에 화면에 번짐효과를 넣도록 하므로 그리 큰 차이는 나지 않습니다.
최적의 환경에서 약 3초에 7장 정도를 저장합니다.
같은이름의 파일이 dataset에 있을경우 덮어씌워집니다.

## Slide 8: 3. 얼굴학습 프로그램 실행
라즈베리파이 초기화면, 좌측 상단의 명령창을 클릭한다
코드의 위치로 이동한다
입력 : cd Ecoder0/FD 혹은 cd EcoderFin/FD
코드 실행
python 08.py
명령창에 안내문구와 함께 학습이 시작됩니다.

## Slide 9: 3. 얼굴학습 프로그램 동작방식
1. dataset내부의 파일들에 접근하여 학습을 시작합니다.
2. 학습이 완료된 뒤, (약 120장을 학습시키는데 1분정도가 걸립니다.) 완료되면 문구와 함께학습된 아이디의 수를 표시합니다.
3.학습된 데이터는 trainer파일에 저장되게 됩니다.
4.06.py를 통해 프로그램을 실행하여 결과를 확인하십시오.

## Slide 10: 4. 기타
프로그램이 제대로 동작하지 않았다면 다음으로 연락해 주십시오.
E-mail : subinx@naver.com
PhoneNum : 010-9922-3059